### Textová část změny

- základní údaje

Číslo změny: Z 0950/00

Městská část: Kolovraty, Nedvězí, Královice, Uhříněves, Hájek, Dubeč, Běchovice

Katastrální území: Kolovraty, Nedvězí, Královice, Uhříněves, Hájek, Dubeč, Běchovice

Parcelní číslo:

Hlavní cíl změny: Změna časového horizontu stavby 511 silničního okruhu a vyhlášení veřejně prospěšné stavby.

Splnění schváleného zadání změny:

Zadání změny bylo splněno.

# návrh řešení změny

# Urbanistická koncepce a funkční systémy

Trasu silničního okruhu navrhovanou k přeřazení do návrhového horizontu „do roku 2010“ křižují a vedou s ní v souběhu nadřazená vedení prakticky všech oborů technického vybavení. Při přípravě okruhu bude nutno řešit úpravy nebo přeložky těchto vedení tak, bylo minimalizováno omezení využití dotčených pozemků ochrannými a bezpečnostními pásmy.

Silniční okruh je důležitou součástí nadřazeného komunikačního systému hl.m. Prahy. Realizace celé jeho trasy významnou měrou přispěje k řešení kritických dopravních problémů města. Přeřazení jihovýchodní části silničního okruhu (stavba 511) z časového horizontu „po roce 2010“ do časového horizontu „do roku 2010“ a jeho zařazení do veřejně prospěšných staveb urychlí jeho stavební přípravu a tím i jeho realizaci.

Vzhledem ke svému charakteru (pouze změna časového horizontu stavby) nemá změna vliv na funkční využití území, ani na vymezení celoměstského systému zeleně.

# Vztah k zastavitelnému území

Změna  nemá vliv na vymezení zastavitelného území.

# ÚSES a chráněná území přírody

# Protože jde pouze o změnu časového horizontu stavby, a tudíž nedochází ke směrovým korekcím vedení silničního okruhu, nedochází ke změnám ve vymezení ÚSES. Křížení s prvky ÚSES bude nutno řešit v navazujících projektových dokumentacích.

V prostoru mezi Dubčí a Lítožnicí trasa komunikace prochází přírodním parkem Říčanka, zvláště chráněných území přírody se tato změna přímo nedotýká.

## Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb, asanací a asanačních úprav

Změna se týká veřejně prospěšných staveb. Nově se navrhuje VPS:

č. 91/DT/17, 23, 29, 30, 39,51 - Běchovice, Dubeč, Kolovraty, Kralovice, Nedvězí, Uhříněves - Pražský (silniční) okruh - úsek Běchovice - D1.

# Životní prostředí

Navrhovaná změna neznamená z  hlediska ÚPn zhoršení podmínek životního prostředí v dané lokalitě.

Změna vyvolá zvětšení plochy záborů ZPF pro dopravní plochy a pro zeleň a změnu kategorie záborů ze záborů pro zeleň na zábor pro dopravní plochy oproti ÚPn mimo současně zastavěné území – I., III., IV. třída ochrany.

| Zábor pro | BPEJ | Tř. ochrany | Plocha (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dopravní plochy | 2.48.11 2.26.14 2.26.01 2.26.11 2.15.00 2.10.00 2.60.00 2.09.00 5.10.00 5.11.00 5.11.10 5.58.00 5.26.41 | IV. IV. III. III. III. I. I. I. I. I. I. I. IV. | 2,76 0,39 5,14 0,02 2,10 7,20 0,21 2,59 1,99 4,52 0,04 0,59 0,54 |
| celkem |  |  | 28,09 |
| zeleň | 2.48.11 2.26.14 2.26.01 2.14.00 2.15.00 2.09.00 2.10.00 5.10.00 5.11.00 5.58.00 5.26.41 | IV. IV. III. III. III. I. I. I. I. I. IV. | 3,07 0,08 4,11 0,18 4,12 4,51 12,92 4,22 8,28 0,07 0,43 |
| celkem |  |  | 42,95 |
| Ze záborů pro zeleň na zábor pro dopr. plochy | 2.26.01 2.26.11 2.48.11 | III. III. IV. | 2,64 1,35 0,01 |
| celkem |  |  | 4,00 |

hranice bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

IV.	třída ochrany

2.48.11	kód BPEJ

# výměry měněných ploch dle jejich funkčního využití

IZ 		–   434068,6 m2

S1 		–   17305,0 m2

S2 		–   22626,7 m2

S4 		–   7206,7 m2

SD 		–   281651,2 m2

OP 		–   2014,7 m2

# návrh na vymezení závazné části formou regulativů

Regulativy funkčního využití jsou uvedeny ve vyhlášce hl. m. Prahy č. 32/1999 Sb. o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů.

Změna se týká závazné části ve výkresech č.

4, 5, 20, 25

Změna se týká směrné části ve výkresech č.

Změna nemá dopad do směrné části v koeficientech míry využití území.