### Výroková část změny:

- základní údaje

Číslo změny:  			Z 1439 / 00

Městská část:  		Praha 12

Katastrální území: 		Komořany, Modřany

Parcelní číslo:			„Nová Komořanská“ – zčásti v koridoru trati ČD

### Hlavní cíl změny: 		Nové umístění sběrné  komunikace s mimoúrovňovým napojením  na

Pražský okruh, vyhlášení veřejně prospěšné stavby. Změna funkčního využití ploch souvisejících s navrhovaným umístěním „Nové Komořanské“ z funkční plochy:

SV – všeobecně smíšené (SVO – smíšené obchodu a služeb)

ZVO – ostatní (ZOS – ostatní bez specifikace funkční náplně)

SP – sportu

ZMK – zeleň městská a krajinná (ZN – přírodní nelesní plochy)

TVO – odpadové hospodářství (TO – zařízení k zneškodňování komunálního odpadu)

LR – lesní porosty

VOP – vodní toky a plochy, plavební kanály

DZ – tratě a zařízení železniční dopravy, vlečky a nákladní terminály (DZ1 – tratě a zařízení železnice a DZ2 – vlečky)

SO 1,3,5 - oddechu

SD – vybraná komunikační síť

NL/OB – louky, pastviny/čistě obytné (NL/OC – louky, pastviny/čistě obytné)

OB – čistě obytné (OC – čistě obytné)

NL – louky, pastviny

S2 – vybraná komunikační síť

na funkci:

S2 – vybraná komunikační síť

IZ – izolační zeleň

DZ – tratě a zařízení železniční dopravy, vlečky a nákladní terminály (DZ1 tratě a zařízení železnice)

LR – lesní porosty

ZMK – zeleň městská a krajinná (ZN – přírodní nelesní plochy)

DU – urbanisticky významné plochy a dopravní spojení (S3 – urbanisticky významné komunikace a pěší lávky)

SV – všeobecně smíšené (SVO – smíšené obchodu a služeb)

#### návrh řešení změny

# Urbanistická koncepce a funkční systémy

Předmětem změny je návrh trasy nové Komořanské, prověřené podrobnou studií. Trasa je navržena v rozsahu od křižovatky s ul. Gen. Šišky v Modřanech k Pražskému okruhu na jižním okraji Komořan, na který bude napojena mimoúrovňovou křižovatkou. Od křižovatky s ul. Gen. Šišky vede nová Komořanská jižním směrem nejprve přibližně ve stopě stávající Komořanské, která by byla rozšířena a směrově upravena. Dále na jih je komunikace navržena v nové stopě využívající zčásti stávající koridor železnice. Souběh nové Komořanské se železniční tratí Praha - Vrané nad Vltavou (Dobříš) je řešen tak, že navrhovaná komunikace využívá zčásti stopu dnešní železniční trati, která by byla přeložena západním směrem do nové polohy. Na jihu Komořan se nová Komořanská odklání dvěma protisměrnými oblouky svahovými partiemi do prostoru nově navrhované mimoúrovňové křižovatky s Pražským okruhem. Tento náročný úsek komunikace je navržen zčásti v tunelovém provedení.

Dopravní význam stávající Komořanské v úseku jižně od ulice U Soutoku se navrženým řešením výrazně sníží. Tento úsek Komořanské je změnou zařazen mezi urbanisticky významné komunikace. Zástavba Komořan bude na novou Komořanskou napojena přes stávající Komořanskou a její upravené napojení při ul. U Soutoku. V prostoru navržené mimoúrovňové křižovatky nové Komořanské s Pražským okruhem bude část stávající Komořanské zrušena.

Při využití území nutno respektovat nadřazené vodovodní řady DN 1000, DN 1200 a nadzemní el. vedení 110 kV včetně ochranných pásem, záplavové území Vltavy, návrhové prodloužení kanalizačního sběrače CXL jižním směrem a stávající vodoteče (Cholupický a Komořanský potok).

Komunikace zasahuje do celoměstského systému zeleně, ale rozsah i tvar celoměstského systému zeleně se nemění.

# Vztah k zastavitelnému území

Lokalita změny se nachází v současně zastavěném i nezastavěném a v zastavitelném i nezastavitelném území.

# ÚSES a chráněná území přírody

# Realizace nového dopravního napojení si vyžádá zúžení, místy výrazné (až 50 metrů), nadregionálního biokoridoru ÚSES vázaného na řeku Vltavu a část její nivy (významný krajinný prvek ze zákona č. 114/1992 Sb.).

V rámci zákresu změny došlo ke korekci vymezení nadregionálního biokoridoru podle rozšířeného dopravního koridoru a zároveň k menšímu zúžení lokálního biokoridoru na Komořanském potoce, které je vyvoláno novým napojením dnešní ulice Komořanské na tzv. „Novou Komořanskou“.

## Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb, asanací a asanačních úprav

# Změna zahrnuje vyhlášení veřejně prospěšných staveb:

# x /DK/12  Praha 12 – Nová Komořanská s napojením na Pražský okruh

##### x /DZ/12  Praha 12 – Přeložka úseku železniční trati Praha – Vrané nad Vltavou

# ZPF

Změna vyvolá přeměnu kategorie záborů ZPF ze záborů pro zeleň na zábor pro dopravní plochy oproti ÚPn mimo současně zastavěné území – V. třída ochrany (větší část leží uvnitř současně zastavěného území a mimo ZPF).

| Zábor pro | BPEJ | Tř. ochrany | Plocha (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ze záboru pro zeleň na zábor pro dopravní plochy | 2.26.54 | V. | 0,50 |

hranice bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

III.	třída ochrany

2.13.00	kód BPEJ

# Výměry měněných ploch dle jejich funkčního využití

DU 		-   21073,1 m2

DZ 		-   2382,7 m2

IZ 		-   33586,5 m2

LR 		-   2362,5 m2

S2 		-   18909,0 m2

SO3 		-   96,9 m2

TVO 		-   280,1 m2

ZMK 		-   7395,7 m2

# návrh na vymezení závazné části formou regulativů

Regulativy funkčního využití jsou uvedeny v odůvodnění návrhu změny Z 1439/00.

Změna se týká výkresů č.

4, 5, 19, 25, 37

Výkresu č. 4 – Plán využití ploch – Příloha č. 1

Výkresu č. 25 – Veřejně prospěšné stavby – Příloha č. 2

Poznámka:

Při dodržení závěrů z hlukových studií, zejména splnění hygienických limitů v chráněném venkovním i vnitřním prostoru staveb, nedojde ke zhoršení životního prostředí v předmětné lokalitě.

Funkční využití odpovídá převodní tabulce, která je součástí dokumentace změny Z 1439/00. (V textu jsou v závorce uvedeny zkratky funkčního využití před Revizí. Pokud není uvedena zkratka v závorce, znamená to, že zkratka zůstala i po Revizi shodná).