Odůvodnění

Odůvodnění změny Z 1439/00 územního plánu hl. m. Prahy obsahuje textovou a grafickou část.

- Textová část

#### Postup při pořízení změny:

Zpracování návrhu změny 1439/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy bylo zahájeno na základě Usnesení ZHMP č.17/44 ze dne 29.5.2008. Návrh změny 1439/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy bude vystaven v rámci společného jednání; případná uplatněná stanoviska a připomínky dotčených orgánů a městských částí mohou vést k úpravě změny.

- Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů:

Změna není v rozporu s politikou územního rozvoje ČR. Územně plánovací dokumentace kraje – Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy – se zpracovává.

- Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování:

# Změna je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, uvedenými v § 18 (1), (2) a (3) stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

- Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů:

Projednání změn ÚP hl. m. Prahy probíhá v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a vyhláškou č. 500/2006.

- Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, soulad se stanovisky dotčených orgánů popřípadě s výsledky řešení rozporů:

Bude doplněno následně na základě stanovisek a připomínek uplatněných v důsledku společného jednání, eventuelně veřejného jednání.

- Vyhodnocení splnění zadání:

Zadání bylo splněno.

- Komplexní zdůvodnění přijatého řešení:

Změna předpokládá vybudování nové trasy Komořanské v rozsahu od křižovatky s ul. Gen. Šišky v Modřanech k Pražskému okruhu na jižním okraji Komořan, na který bude napojena mimoúrovňovou křižovatkou. Od křižovatky s ul. Gen. Šišky povede nová Komořanská jižním směrem nejprve přibližně ve stopě stávající Komořanské, která by byla rozšířena a směrově upravena. Dále na jih je komunikace navržena v nové stopě využívající zčásti stávající koridor železnice. Souběh nové Komořanské se železniční tratí Praha - Vrané nad Vltavou (Dobříš) je řešen tak, že navrhovaná komunikace využívá zčásti stopu dnešní železniční trati, která by byla přeložena západním směrem do

# nové polohy. Na jihu Komořan se nová Komořanská odklání dvěma protisměrnými oblouky svahovými partiemi do prostoru nově navrhované mimoúrovňové křižovatky s Pražským okruhem. Tento náročný úsek komunikace je navržen zčásti v tunelovém provedení.

# Dopravní význam stávající Komořanské v úseku jižně od ulice U Soutoku se navrženým řešením výrazně sníží. Nový úsek Komořanské je změnou zařazen mezi urbanisticky významné komunikace. Zástavba Komořan bude na novou Komořanskou napojena přes stávající Komořanskou a její upravené napojení při ul. U Soutoku. V prostoru navržené mimoúrovňové křižovatky nové Komořanské s Pražským okruhem bude část stávající Komořanské zrušena.

# Při využití území bude zapotřebí respektovat nadřazené vodovodní řady DN 1000, DN 1200 a nadzemní el. vedení 110 kV včetně ochranných pásem, záplavové území Vltavy, návrhové prodloužení kanalizačního sběrače CXL jižním směrem a stávající vodoteče (Cholupický a Komořanský potok).

Komunikace zasahuje do celoměstského systému zeleně, ale rozsah i tvar celoměstského systému zeleně se nemění.

# Realizace nového dopravního napojení si vyžádá zúžení, místy výrazné (až 50 metrů), nadregionálního biokoridoru ÚSES vázaného na řeku Vltavu a část její nivy (významný krajinný prvek ze zákona č. 114/1992 Sb.).

V rámci zákresu změny došlo ke korekci vymezení nadregionálního biokoridoru podle rozšířeného dopravního koridoru a zároveň k menšímu zúžení lokálního biokoridoru na Komořanském potoce, které je vyvoláno novým napojením dnešní ulice Komořanské na tzv. „Novou Komořanskou“.

Lokalita změny se nachází v současně zastavěném i nezastavěném a v zastavitelném i nezastavitelném území.

Změna zahrnuje vyhlášení veřejně prospěšných staveb – navržené komunikace a přeložky železniční trati.

Nová trasa Komořanské propojí oblast Modřan a Komořan s Pražským okruhem a zachová v pokračování ul. Modřanské dopravní vazbu z jihu do centra Prahy v případě vyřazení Strakonické v období možných větších záplav.

- Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí

U změny bylo zpracováno vyhodnocení SEA.

- Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa.

Změna vyvolá přeměnu kategorie záborů ZPF ze záborů pro zeleň na zábor pro dopravní plochy oproti ÚPn mimo současně zastavěné území – V. třída ochrany (větší část leží uvnitř současně zastavěného území a mimo ZPF).

| Zábor pro | BPEJ | Tř. ochrany | Plocha (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ze záboru pro zeleň na zábor pro dopravní plochy | 2.26.54 | V. | 0,50 |

hranice bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

III.	třída ochrany

2.13.00	kód BPEJ

- Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

Bude doplněno následně na základě veřejného projednání. Vyhodnocení námitek bude zapracováno do odůvodnění. MMR ČR bude s aktualizovaným odůvodněním seznámeno.

- Vyhodnocení připomínek

Bude doplněno následně na základě veřejného projednání. Poté jejich vyhodnocení  bude zapracováno do odůvodnění. MMR ČR bude s aktualizovaným odůvodněním seznámeno.

- Regulativy

Pro funkční plochy vymezené změnou Z 1439/00 platí regulativy vydané ZHMP opatřením obecné povahy č.1, které jsou uvedené v příloze odůvodnění č.1.

- Grafická část

  - výkres č. 4 Plán využití ploch, M 1:10 000 – Příloha č. 2

  - výkres č. 25 Veřejně prospěšné stavby, M 1:10 000 – Příloha č. 3